## Slide 1
Digital Urban Mining Plattform: Erfassung der materiellen Zusammensetzung des Baubestands durch eine Kopplung von BIM und GIS

## Slide 2
Über uns…
Institut für Hoch- und Industriebau
Forschungsbereiche
Integrale Planung und Industriebau
Hochbau und Gebäudeerhaltung
Integrale Gebäudetechnik

## Slide 3
…
Forschungsbereich “Integrale Planung und Industriebau”
IBAU TEAM
About Us …

## Slide 4
Motivation
Forschung und Entwicklung der integralen, kollaborativen Planung gestützt durch BIM und Digital Design- und Optimierungswerkzeuge
PEOPLE – PROCESS - TECHNOLOGY
Integrale Planung und Industriebau

## Slide 5
Digital Platforms for Circular Economy
Scanning and data capturing for Integrated Resources and Energy Assessment using BIM /
FFG Stadt der Zukunft
Process Design for BIM based Material Passports /
FFG Stadt der Zukunft
Digital Urban Mining Platform: Assessing the material composition of building stocks through coupling of BIM to GIS /
FFG Stadt der Zukunft
IKT
Efficient workflow transforming large 3D point clouds to
Building Information Models with user-assisted automatization / FFG, IKT der Zukunft
DiCycle „Reconsidering digital deconstruction, reuse and recycle processes using BIM and Blockchain” / FFG Stadt der Zukunft
Forschungsschwerpunkte - Projekte

## Slide 6
BIMstocks
Partners
Institute of Visual Computing & Human Centered Technology

## Slide 7
BIMstocks
Ziele
Entwicklung
einer durchgängigen digitalen Methode zur Erfassung der materiellen Zusammensetzung des Baubestands
eines Sekundärrohstoffkataster
einer „Urban Mining Plattform“
Re-Use und Recycling Potentiale
Testen der GPR Technologie für Materialidentifizierung

## Slide 8
Workflow
vom Bestand zum BIM-Modell
vor Ort Untersuchung
Fotodokumentation
Bohrungen
GPR Scans
Lidar Scans
Aufnahme der Materialen, Materialschichten, Schichtstärken und Eigenschaften
Aufarbeitung der Daten für Abgleich und Validierung der GPR Daten und Basis für BIM Modelle

## Slide 9
Workflow
vom BIM Modell zur Prognose auf Stadtebene
BIM Modelle wurden auf Basis der ausgearbeitet Daten zu den spezifischen Fallbeispielen erstellt
Die BIM Modell wurden mit bestehenden GIS Daten der Stadt Wien gekoppelt (Nutzung, Bauperiode und Volumen)
Prognose der vorhanden Materialmassen in Wien

## Slide 10
GPR Scans und Machine Learning
Rohdatenabgleich mit Daten der manuellen Gebäudeaufnahme
Machine-Learning Algorithmus für automatische Erkennung des Aufbaus

## Slide 11
Input - Data
aufgenommene Materialien
Gebäudepläne
Lidar-Scans
GPR-Scans
BIM Model
Output - Data

## Slide 12
BIM Model

## Slide 13
BIM Model
BIM – Objektkatalog
BIM – Evaluierung der Materialien, Schad- und Störstoffe integriert
Materielle Gebäudepässe auf Basis der BIM Modelle

## Slide 14
Digital Urban Mining Platform
Mathematisches Prognosemodell
Mm,I,j = (GVi,j x MIm,I,j)
Mm,I,j … Masse des Materials m verbaut in Gebäudekategorie l,j [kg]
GVi,j … Gesamtvolumen der Gebäudekategorie i,j [m³]
MIm,I,j … spezifische Materialintensität für ein Material m pro Gebäudekategorie i,j [kg/m³]
Gebäudekategorie – Nutzung und Bauperiode
GIS-basierte Prognose der Materialmassen auf Stadtebene
*GIS-based Analysis of Vienna’s Material Stock in Buildings
Fritz Kleemann, Jakob Lederer, Helmut Rechberger, and Johann Fellner
https://doi.org/10.1111/jiec.12446

## Slide 15
Digital Urban Mining Platform
Kalkulation der Unsicherheiten
  Fokus auf Gründerzeit
  Integration verschiedener Variablen:
    BIM – GIS Kopplung (Volumen)
    Fehler in der manuellen Erhebung
    Abschätzung der Aufbauten nicht direkt untersuchter Bauteile
    Differenzen in Schichtdicken lt. Laserscans und manueller Begutachtung
    etc.
Material | Anzahl der benötigten UCs
Putz | 24
Ziegel | 12
Gipskarton | 24
Kupfer | 89
Holz | 3282
Schüttung | 45
Bereits untersuchte UCs in Gründerzeit | 4
Notes: Tabelle zeigt eine Abschätzung der benötigten UCs, um die Unsicherheiten des jeweiligen Materials in der Hochskalierung zu minimieren
Ziel der Unsicherheiten: weniger als 10%
wurde bei den aufgelisteten Beispielen bei Ziegel, Putz und Gipskarton erreicht (mit 4 Ucs – Gründerzeit)
Kupfer benötigt wesentlich mehr Stichproben, da die erhobenen Massen sehr klein waren, bzw. Kupfer nicht in allen Ucs vorgefunden wurde (TGA nicht miteinbezogen!)
Holz hat eine hohe Unsicherheit, da die aufgenommenen Massen in den Ucs großen Schwankungen unterliegen und sich somit mit den 4 UCs keine klare Aussage machen lässt.
Generelle Aussage: Mehr Stichproben werden benötigt um genauere Berechnungen durchführen zu können. Gewisse Materialen können jedoch schon mit den vier Ucs gut bestimmt werden.
Die Zahlen beziehen sich auf den derzeitigen Stand des Wissens. z.B. könnte sich die Zahl der benötigten Ucs für Holz drastisch reduzieren, da Holz im Gründerzeitbau weit verbreitet war und es sich hier um eine schlechte Stichprobenauswahl handeln kann.

## Slide 16
Digital Urban Mining Platform
Notes: cases

## Slide 17
Digital Urban Mining Platform
Notes: showing the proportions of the masses

## Slide 18
Digital Urban Mining Platform

## Slide 19
Materialpass
short-term
  Prädiktion der Materialkompositionen im Gebäudebestand
  MGPs für direkte, sowie approximierte MGPs für nicht-direkt aufgenommene Gebäude
long-term
  Plattform für die Abbildung des Gebäudebestands sowie Neubauprojekte Umfassende Materialdatenbank für bessere Wiederverwendungs- und Recyclingperspektiven
  Detaillierte Bewertung von Materialien und Gebäudeelementen für potentielle Wiederverwendung

## Slide 20
Dominik Breitfuss
TU Wien | Fakultät für Bauingenieruwesen
Institut für Hoch- und Industriebau
Forschungsbereich Integrale Planung und Industriebau
Karlsplatz 13 | E210-01 | 1040 Vienna | Austria
dominik.breitfuss@tuwien.ac.at
www.industriebau.tuwien.ac.at